## Slide 1
Arduino GPIO 제어

## Slide 2: 목차
임베디드
아두이노
pyFirmata
실습 문제
답

## Slide 4: 임베디드 (Embedded)
사전적 의미 : “내장된“ or “끼워넣는“
어떠한 기계안에 제어를 담당하는 또 다른 기계부품
(임베디드 시스템)을 넣는 것

## Slide 5: 임베디드 (Embedded)
다양한 영역에 사용되고 있다.

## Slide 6: 아두이노 (Arduino)
마이크로컨트롤러 보드를
기반으로 한 오픈 소스 컴퓨팅
플랫폼과 소프트웨어 개발 환경
8bit CPU, 32KB flash memory,
200MHz
< Arduino UNO >

## Slide 7: 아두이노 (Arduino)
스위치나 센서로 값을
받아 액추에이터를 제어
1개의 보드로 여러 개의 PIN을
input과 output으로 제어
< Arduino UNO >

## Slide 8: Why Arduino?
오픈소스 하드웨어
통합 개발 환경 (IDE)의
간소화
다양한 OS 환경 지원

## Slide 9: 아두이노로 할 수 있는 것
워터칼러 봇
(Watercolor Bot)
아이패드에서 그림을 그리면 실제로 물감과 붓을 이용해 종이에 그려주는 기계

## Slide 10: 아두이노로 할 수 있는 것
LED로 장식한 신발
신발 밑에 센서를 달아 움직일때마다 LED가 빛남

## Slide 11: 아두이노 GPIO
GPIO : 마이크로프로세서가 주변장치와 통신하기 위해 범용으로
사용되는 입력 출력 포트
3가지 상태 :
  HIGH (1)
  LOW (0)
  하이 임피던스(Hi-Z) : 출력 신호선에서 전기적으로 절연된 상태
General Purpose Input / Output

## Slide 12: 아두이노 GPIO
GPIO는 3개의 레지스터를 갖는다.
  PORTx : 포트에 대한 내용
  PINx : 핀에 대한 내용
  DDRx : 입력인지 출력인지에 대한 내용
프로그래머가 포트에 대한 입력/출력 설정
General Purpose Input / Output

## Slide 13: 아두이노 GPIO
GPIO Output
  digitalWrite(pin, HIGH)
  digitalWrite(pin, LOW)
  analogWrite(pin, value)
GPIO Input
  digitalRead(pin)
  analogRead(pin)
General Purpose In/Output

## Slide 14: 아두이노 통합개발환경 (IDE)
sketch : 아두이노 IDE를 사용해서 작성된 프로그램
Setup 함수 :
  아두이노 스케치가 실행될 때 최초 1회 실행
  변수초기화, 핀모드,
  라이브러리 사용
Loop 함수 :
  무한반복
  센서로부터 입력
  보드에 연결된 장치들에 명령

## Slide 15: 아두이노 통합개발환경 (IDE)
라즈베리 파이 업데이트 및 업그레이드
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
아두이노 설치
  sudo apt-get install arduino
설치하기

## Slide 16: 라즈베리파이 원격 접속
sudo apt-get install xrdp

## Slide 17: 라즈베리파이 원격 접속

## Slide 18: 라즈베리파이 원격 접속
Username : pi
Password : raspberry

## Slide 19: 아두이노 통합개발환경 (IDE)
아두이노 IDE 실행하기

## Slide 20: 아두이노 통합개발환경 (IDE)
소스코드 컴파일 / 업로드
<컴파일>
<업로드>

## Slide 21: 아두이노 사용 예시
삼색 LED

## Slide 22: 아두이노 사용 예시
< 실행 결과 >
삼색 LED

## Slide 23: pyFirmata
아두이노 IDE 사용하지 않음 (=업로드 과정 불필요)
라즈베리파이에서 파이썬을 이용하여 아두이노를 제어
시리얼 통신을 이용

## Slide 24: 아두이노 GPIO 제어(using pyFirmata)

## Slide 25: pyFirmata 설치하기
sudo pip install pyserial
pip install pyfirmata

## Slide 26: pyFirmata 설치하기
Raspberry PI에서 Arduino의 standard firmata를 아두이노에 업로드한다.

## Slide 27: pyFirmata를 사용한 코드 예시
<1초마다 LED를 ON/OFF 해주는 코드>
<시리얼 포트 확인하는 방법>

## Slide 28: 핀 모드 설정
board.get_pin('d:9:o')는 핀모드를 결정
'd/a : 핀번호 : o/i/p‘
d/a : 디지털, 아날로그
o/i/p : 출력(OUTPUT), 입력(INPUT), PWM
위 코드는 9번 핀을 디지털 출력으로 설정하겠다는 뜻이 됩니다.

## Slide 29: 시리얼 통신
아두이노 센서를 통해 얻은 값을 라즈베리파이로 보내는 방법
<아두이노 코드>
<파이썬 코드>

## Slide 30: LED 제어
문제1
<views.py>
문제 1. 좌회전, 우회전 깜빡이 기능 구현
아두이노와 라즈베리파이 연결

## Slide 31: LED 제어
2. 아두이노와 breadboard를 이용하여 LED 구현
(Breadboard, Arduino Uno, 330Ω resister, LED)
문제1
<views.py>
문제 1. 좌회전, 우회전 깜빡이 기능 구현

## Slide 32: LED 제어
3. Pyfirmata를 사용하여 LED 제어
문제1
문제 1. 좌회전, 우회전 깜빡이 기능 구현
LEFT_LED와 RIGHT_LED에 사용자가 설정한 PIN 번호를 입력해준다.
<views.py>

## Slide 33: LED 제어
문제1
문제 1. 좌회전, 우회전 깜빡이 기능 구현
<코드 빈칸 채우기>
<views.py>

## Slide 34: LED 제어
문제1
문제 1. 좌회전, 우회전 깜빡이 기능 구현
<코드 정답>
<views.py>

## Slide 35: 진동센서
자동차가 정지상태에서 진동이 감지되면 신호를 보내는 기능 구현
진동 센서를 통해 받은 값이 3000이상이면 신호를 보내도록 한다.
Client로 접속하여 parking 버튼을 누르면 동작하도록 구현
문제1
문제 2

## Slide 36: 진동센서
자동차가 정지상태에서 진동이 감지되면 Warning 창 팝업되도록 구현
문제1
문제 2
<출처 : https://deneb21.tistory.com/304>

## Slide 37: 진동센서
진동 센서를 이용하여 진동 값을 측정하는 아두이노 코드
왼쪽의 코드를 아두이노에 업로드
Serial 통신으로 진동 센서값을 라즈베리파이로 보내준다.
문제1
문제 2

## Slide 38: 진동센서
Vibration.py 에 정의되어 있는 get_vibration() 함수
아두이노로부터 진동 센서가 읽은 값을 받아온다.
그 값이 3천이상이면 True,
아니면 False를 리턴한다.
문제 2

## Slide 39: 진동센서
문제 2
<코드 빈칸 채우기>
<views.py>

## Slide 40: 진동센서
문제 2
<코드 정답>
<views.py>

## Slide 41: 초음파센서
초음파 센서를 이용하여 거리를 측정한다.
Detect 버튼을 누를 시 측정한 거리를 화면에 나타낸다.
문제 3

## Slide 42: 초음파센서
아래 그림과 같이 회로를 구성한다. (LED는 제외)
문제 3

## Slide 43: 초음파센서
초음파 센서를 이용하여 진동 값을 측정하는 아두이노 코드
왼쪽의 코드를 아두이노에 업로드
Serial 통신으로 초음파 센서값을 라즈베리파이로 보내준다.
문제1
문제 3

## Slide 44: 초음파센서
distance.py 에 정의되어 있는 get_distance() 함수
아두이노로부터 초음파 센서가 읽은 값을 받아온다.
HC-SR04(초음파센서) 모델은 2cm~4m까지 측정이 가능하므로 예외처리를 해준다.
문제 3

## Slide 45: 초음파센서
문제 3
<코드 빈칸 채우기>
<distance.py>

## Slide 46: 초음파센서
문제 3
<코드 정답>
<views.py>